СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСПЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

с.Поспеловка

27 декабря 2013                                                                                                №23

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения Поспеловского сельского

поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Поспеловского сельского поселения  Совет депутатов  муниципального образования Поспеловское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области решил:

- Утвердить схемы водоснабжения  и водоотведения Поспеловского сельского поселения (Приложения № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике  «Поспеловские вестни» и разместить на официальном сайте Администрации Поспеловское сельское поселение.

Глава муниципального образования

Поспеловское сельское  поселение                                                 Н.А.Саюков

Утверждена

Решением Совета депутатов

Поспеловского сельского поселения

№23 от 27.12.2013 г.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОСПЕЛОВСКОГО сельского  поселения

Николаевского района

УЛЬЯНОВСКОЙ области

на период до 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с.Поспеловка

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Поспеловского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Поспеловского  сельского поселения Николаевского района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поспеловского   сельского поселения;

Генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МП «Сантеплотехсервис», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Поспеловского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

### КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПОСПЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поспеловское сельское поселение образовано в 2005 году.

В состав Поспеловского сельского поселения входят следующие населенные пункты: с.Тат.Сайман, с.Чув.Сайман, с.Поспеловка, с.Эзекеево, с.Кочкарлей

Общая площадь – 18364 га

Численность населения (на 01.01.2013 г.) - 2271 чел

Общая площадь жилищного фонда (на 01.012013г.)-58,5тыс.кв.м.

Водоснабжение населенных пунктов Поспеловского сельского поселения осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода. Водоснабжение с.Чув.Сайман  осуществляется из каптажированного родника.  Вода из скважины подается в  водонапорные башни, объемом по 25 м3 каждая  и далее самотеком  в водопроводную сеть . Всего централизованным водоснабжением в поселении оборудовано порядка 30 %  жилищного фонда.

В с.Поспеловка хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев и бытовых скважин.

Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов (ед.):

| № | Населенный пункт | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | Учреждения, предприятия | с/х и промышл. |
| 1 | с.Тат.Сайман | 188 | 184 | 3 | 1 |
| 2 | с.Чув.Сайман | 76 | 75 | 1 |  |
| 3 | с.Эзекеево | 58 | 56 | 2 |  |
| 4 | с.Кочкарлей | 38 | 38 | - |  |

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МП «Сантеплотехсервис», в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Поспеловского сельского поселения Николаевского района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды и каптажированный родник с.Чув.Сайман.

Водоснабжение Поспеловского сельского поселения  осуществляется из  3 водозаборных скважин и каптажированного родника:

Скважины расположены  в  с.Тат.Саймае, с.Эзекеево, с.Кочкарлей.

Каптажированный родник расположен в 600 м западнее села Чув.Сайман

Возле каждой  скважины и в с.Чув.Сайман  установлены водонапорные  башни Рожновского

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Тат.Сайман | 1996 год | 25,0 |
| 2 | с.Эзекеево | 1993 год | 25,0 |
| 3 | с.Кочкарлей | 1971 год | 25,0 |
| 4. | с.Чув.Сайман | 1974 год | 25,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой  тупиковую систему  водопроводных  труб диаметром 20-110мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 16,6 м.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Тат.Сайман | 1996 год | 6,8 км |
| 2 | с.Эзекеево | 1993 год | 3,0 км |
| 3 | с.Кочкарлей | 1971 год | 3,0 км |
| 4. | с.Чув.Сайман | 1974 год | 3,8 км |
|  | ИТОГО |  | 16,6 км |

Водоразборных колонок всего -36 ед.  .

по населенным пунктам:

с. Тат.Сайман колонок всего -10ед,

с.Эзекеево колонок -11ед,

с.Кочкарлей колонок- 6ед,

с.Чув.Сайман -9ед.

Поднято воды насосными станциями  всего 36,1 м3.

Объем потребления воды  населением 32,1 тыс. м3 за год, при норме 1,2 мз на человека. Утечка и неучтенный расход воды 4 тыс.м3, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам учета.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды и родник. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Поспеловского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Поспеловского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Поспеловского  сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет 60%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так МП «Сантеплотехсервис» запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия.

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2013-2014 | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка башни Рожновского с.Тат.Сайман | тыс.руб | 20 |  |  |  |  |
| Замена пожарного гидранта с.Тат.Сайман | тыс.руб |  | 30 |  |  |  |
| Замена чугунных труб на полиэтиленовые с.Чув.Сайман | тыс.руб |  | 10 | 15 | 15 |  |
| Ремонт башни Рожновского с.Эзекеево | тыс.руб |  | 35 |  |  |  |
| Ремонт башни Рожновского с.Кочкарлей | тыс.руб. |  |  | 35 |  |  |

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

### Водоотведение

В Поспеловском сельском поселении сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями на очистные сооружения канализации р.п. Николаевка. Вывоз жидких нечистот осуществляет МП «Сантеплотехсервис».

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2.Проектные предложения.

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности.   Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Схема водоснабжения МО Поспеловское сельское поселение